## 3. Vizualizace pohybu kyvadla

Hmotný bod o hmotnosti m [kg], který se pohybuje po svislé kružnici realizované otočně uloženou tyčí neproměnné délky l [m] a zanedbatelné hmotnosti za působení tíhové síly FG [N]. označujeme matematické kyvadlo viz obrázek 3-1.

Obrázek 3-1  Matematické kyvadlo

Po zavedení reakčního účinku tyče FR[N] bude její pohybová rovnice

|  | (3.1) |
| --- | --- |

Protože je znám předem směr tečny a normály, lze působení zrychlení rozepsat do směrů t (tečna) a n (normála):

|  | (3.2) |
| --- | --- |
|  | (3.3) |

Po rozepsání tečného a normálového zrychlení dostaneme

|  | (3.4) |
| --- | --- |
|  | (3.5) |

Z vlastní pohybové rovnice (3.5) je vyjádřeno úhlové zrychlení:

|  | (3.6) |
| --- | --- |

| kde je | g | - gravitační zrychlení |
| --- | --- | --- |
|  | l | - délka lana |
|  | ( | - úhel natočení kyvadla |

V prostředí InTouch je nasimulován pohyb matematického kyvadla, které se pohybuje podle rovnice (3.6), kterou po vyřešení a přidání tlumení lze napsat ve tvaru

|  | (3.7) |
| --- | --- |

.

| kde je | ( | - aktuální úhel vychýlení kyvadla | v InTouch(i) - | Uhel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - počáteční úhel |  | Poc_uhel |
|  |  | - konstanta tlumení |  | Tlumeni |
|  | l | - délka kyvadla |  | Delka_kyv |
|  | t | - čas simulace |  | Cas |

## Vizualizace v prostředí InTouch 7.0

Vizualizace tohoto modelu je provedena v aplikaci s názvem „Kyvadlo“ tak, aby ji bylo možné spustit i demoverzi modulu InTouch 7.0 bez hardwarového klíče.

Pro popis pohybu v prostředí InTouch byly použity skripty s následujícími rovnicemi:

Aplikační skript:

Delka_kyv = 10;

Poc_uhel = 0;

Tlumeni = 0;

Condition skript:

Cas = Cas + 0.1;

Uhel = Poc_uhel * Cos(Sqrt(9.81/(Delka_kyv/100)) * Cas * (180/(2*3.14))) * Exp((-1) * Tlumeni * Cas);

Jednotlivé proměnné jsou definovány v novém objektu InTouch 7.0 se jménem TagBrowser, určeném pro práci s databází proměnných, viz Obrázek 3-2

Obrázek 3-2 Objekt TagBrowser pro výběr proměnných z aplikace „Kyvadlo“

Okna v aplikaci:

| Kyvadlo | Hlavní okno viz obrázek 3-3, ve kterém běží samotná vizualizace a spouští se jako první. |
| --- | --- |
| Alarm | Okno, které vyskočí do popředí při překročení povolené výchylky. |
| Informační | Informační okno o alarmech |
| Nastavovací | Okno pro ruční nastavování parametrů |
| Trend úhlu | Okno pro zobrazení okamžité hodnoty výchylky |

Obrázek 3-3 Hlavní okno z aplikace „Kyvadlo“

## Ovládání aplikace „Kyvadlo“

Jako první se v aplikaci spustí okno Kyvadlo, které slouží k vizualizaci kyvadla Okno lze uzavřít zmáčknutím tlačítka Zavřít okno. Vizualizace se spouští tlačítkem Spustit a zastavuje stejným tlačítkem Zastavit. Dále lze používat potenciometry pro nastavení parametrů kyvadla, tlačítko pro zobrazení trendu (polohy kyvadla), tlačítko pro ruční zadávání parametrů kyvadla a informační tlačítko o alarmech. Všechna okna lze zavřít tlačítkem Zavřít okno v příslušném okně. Dosáhne-li proměnná úhel alarmové hodnoty, otevře se okno, které oznámí vzniklý alarm.