# 6. Teplovzdušný agregát

Fyzickou úlohu pro regulaci technologických veličin a pro jejich řízení bylo nutno připojit pomocí drobných úprav k nově vytvořené aplikaci v prostředí SCADA/MMI. Využito bylo zkušeností na pracovišti řešitele s podobnými úpravami při starších realizacích řešených v operačním systému DOS. Výsledkem byla demonstrační úloha pro monitorování a vizualizaci reálného systému, který poskytuje data do systému SCADA/MMI.

Cílem bylo propojení a komunikace fyzického modelu, která má za úkol demonstrovat reálný technologický systém, s monitorovacími stanicemi na jiné počítačové učebně, vizualizovat, monitorovat a sbírat data z tohoto modelu. Využito bylo vlastností jednoho z produktů Factory Suite 2000 přenášet data pomocí Intranet/Internet sítě a vizualizovat data na web stránkách.

## Analýza modelu teplovzdušného agregátu (MTVA)

### Základní údaje MTVA

Model teplovzdušného agregátu je tvořen žárovkou napájenou z řiditelného zdroje napětí (vytváří tepelný a světelný zdroj), která vytápí vymezený prostor, viz obrázek 6-1. Teplota je měřena termistory v různých vzdálenostech od žárovky a je vyjádřena napětím v rozsahu 0 ( 10 V. Vymezeným prostorem je krytý tunel. Pro zavedení poruchy je používán ventilátor, který ochlazuje celou soustavu (ten je rovněž napájen pomocí řiditelného zdroje napětí). Model je řízen mikropočítačovou jednotkou CTRL a programem CTRL.exe pro její ovládání.

Cílem úlohy je udržet teplotu baňky žárovky na požadované konstantní hodnotě, již odpovídá napětí na termistoru T3  připevněném na baňce žárovky (např. w = 4V, což koresponduje s polohou pracovního bodu regulačního obvodu ve 40% rozsahu statické charakteristiky). Akční člen regulačního obvodu je představován řízeným zdrojem žárovky a porucha je realizována proměnným ochlazováním baňky žárovky nastavovanými otáčkami ventilátoru.

Řízení MTVA pomocí PC a jednotky CTRL a práce s aplikací pro řízení MTVA je podrobně popsána v [Landryová, L. a Farana, R., 1998].

V tunelu je umístěno několik snímačů:

- Tři snímače teploty - (termistor T3 měřící teplotu baňky žárovky, termistor T2 měřící teplotu vzduchu v bezprostřední blízkosti baňky žárovky, termistor T1 měřící teplotu vzduchu v zadní části tunelu).

- Fotodetektor - (fotorezistor FR1 měřící jas žárovky).

- Termoanemometr - (je tvořen dvěma termistory, první je umístěn v tunelu a měří rychlost proudění vzduchu - TA, druhý referenční termistor RT není proudem vzduchu ovlivňován)

- Objemový vrtulkový průtokoměr - (VP - měřící vrtulka s připojeným snímačem otáček).

### Zapojení regulační úlohy

Podrobný popis zapojení úlohy a její ovládání je popsán viz [Landryová, L. a Farana, R., 1998].

Obrázek 6-1 Zapojení modelu teplovzdušného obvodu s počítačem PC a jednotkou CTRL.

Dílčí technologické části MTVA

- Program CTRL.EXE

- Mikropočítačová jednotka CTRL 51

- Sumátor výstupních kanálů 2 a 4

- Ovládání motoru a žárovky

- Obvody unifikace signálů z odporových snímačů (terrmistory, fotorezistor)

- Čítač k snímači otáček vrtulky objemového průtokoměru

- Anemometr-objemový průtokoměr č.2

Využití jednotlivých vstupních a výstupních kanálů jednotky CTRL pro danou úlohu ukazuje názorně tabulka 6-1. Jednotlivé technologické části modelu teplovzdušného agregátu jsou popsány viz [Landryová, L. a Farana, R., 1998].

| Vstupní kanál | Snímač | Výstupní kanál | Akční člen |
| --- | --- | --- | --- |
| Vstup 1 | snímač jasu žárovky (fotorezistor) | Výstup 1 | napětí na žárovce |
| Vstup 2 | snímač teploty v blízkosti baňky žárovky | Výstup 2 | napětí na ventilátoru (řízení otáček) |
| Vstup 3 | snímač teploty baňky žárovky | Výstup 3 | nepoužit |
| Vstup 4 | snímač teploty na výstupu z tunelu | Výstup 4 | přičítá se k výstupu 2 |
| Vstup 6 | termo-anemometr |  |  |
| Vstup 7 | vrtulkový průtokoměr |  |  |
| Vstupy 5,8 až 12 | nepoužity |  |  |

Tabulka 6-1 Využití jednotlivých vstupních a výstupních kanálů jednotky CTRL pro danou úlohu

### Ovládání aplikace MTVA v programu InTouch

Aplikace, která je zhotovena v programu InTouch se nazývá „Soustava“ a slouží k ovládání fyzikálního modelu teplovzdušného agregátu. Byla vyvinuta v systému InTouch 6 tak, aby ji bylo možné spustit i v jeho demoverzi bez hardwarového klíče.

Aplikace umožňuje provádět tyto základní operace:

- Měřit hodnoty z termistorů, fotorezistoru, anemometru a vrtulového průtokoměru

- Nastavovat jas žárovky a otáčky ventilátoru a to manuálně i automaticky

- Naměřené a nastavené hodnoty sledovat na reálných nebo historických trendech

- Sledovat vzniklé alarmové stavy.

Spuštění aplikace „Soustava“

Aplikaci můžeme spustit dvěma způsoby:

- Spustíme program InTouch a v zobrazeném dialogovém boxu vybereme adresář Soustava. Poté klikneme na ikonu programu Window Viewer.

- Klikneme na ikonu programu Window Viewer přímo v programové skupině InTouch 6. Tento postup lze použít jen tehdy, jestliže jsme při posledním spuštění programu InTouch pracovali s aplikací „Soustava“.

Poznámka: Pokud nemáme DDE server pro komunikaci s přístrojem CTRL 51 v adresáři InTouch, musíme nejprve spustit samotný DDE server, který se jmenuje ctrl.51. Jeho vládání je popsáno v [Landryová, L. a Farana, R., 1998].

Pokud vše proběhne správně, objeví se následující obrazovka - viz obrázek 6-2.

Obrázek 6-2 Hlavní okno aplikace „Soustava“

Základní popis aplikace „Soustava“ zhotoveného v programu InTouch 5.6

Ovládání většiny prvků v programu InTouch se provádí myší. Každý objekt, který lze vybrat, se pod ukazatelem myši orámuje. Vybrání objektu pak provedeme kliknutím myší.

V horní části obrazovky je prostor pro zobrazování jednotlivých oken. Po spuštění je automaticky zobrazeno Hlavní okno (shodné s obrázkem 4-5), které zobrazuje celkový pohled na soustavu a dále aktuální hodnoty měřených a nastavovaných veličin.

Pravá část obrazovky je určena pro zobrazování stavových informací. Signály pro ovládání jasu žárovky a otáček ventilátoru můžeme nastavovat manuálně nebo automaticky. Výběr nastavení lze provést pouze v okně Hlavní okno. Průběh sledovaných veličin v čase jsou zobrazeny v okně Reálné trendy. Proměnné mohou nabývat alarmových hodnot - vznikne alarm, na který můžeme vhodným způsobem reagovat. Důležité je spuštění programu ctrl51.exe, kterým ovládáme přístroj CTRL 51.

Veškerý podrobný popis obrazovky, ochrany přístupu k aplikaci, nastavování výstupních signálů, popis historických trendů a obsluhy DDE serveru pro CTRL51 najdeme v, viz. [Landryová, L. a Farana, R., 1998].

### Konverze aplikace „Soustava“ z InTouch 5.6 do InTouch 7.0

Obrázek 6-3 Část okna Application Manager v programu InTouch 7.0

Konverze aplikace „Soustava“ se provede automaticky po spuštění této aplikace ve verzi 7.0. Spuštění se provede následovně:

Spustíme InTouch 7.0, kdy se objeví program Application Manager, který slouží pro správu aplikací. Z hlavního menu vybereme položku Tools a z dialogového okna položku Find Applications, viz obrázek 6-3. Objeví se dialogové okno pro vyhledání názvu adresáře s danou aplikací, tzn. naleznu adresář s názvem „Soustava“ a otevřu ho. Tím aplikační manažer zařadí aplikaci do výběru a zobrazí její další informace - název aplikace (Soustava), její adresář (s plnou podporou dlouhých názvů), grafické rozlišení, komentář atd.

### Výběr proměnných z aplikace „Soustava pro síť Internet/Intranet

Veličiny ovlivňující proces řízení modelu vybereme na základě schématu regulačního obvodu viz obrázek 6-4. Po porovnání s veličinami, které poskytuje model zhotovený v InTouch 5.6 (překonvertovaný do InTouch 7), zvolíme veličiny, s kterými bude pracovat virtuální terminál SCOUT VT.

Obrázek 6-4 Schéma regulačního obvodu MTVA

GR(z)	přenos diskrétního regulátoru, zde regulátoru PI

Č/A	číslicově analogový převodník, zde jednotka CTRL

A/Č	analogově číslicový převodník, zde jednotka CTRL

GS(s)	přenos regulované soustavy, zde teplovzdušný obvod

Obrázek 6-5Proměnné aplikace „Soustava“ vizualizující MTVA

Vybrané proměnné:

| Akční veličinu U(s) | tj. výstup na akční člen - (žárovku) [0 ( 10] V |
| --- | --- |
| Regulovanou veličinu Y(s) | tj. teplota v různých vzdálenostech od žárovky,[0 ( 10] V. |
| Poruchovou veličinu V(s) | tj. napětí na ventilátoru [0 ( 10] V. |

V aplikaci „Soustava“ to jsou proměnné

zarovka, T1, T2, T3, ventilator